|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 60 к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 12 марта 2015 г. № 17 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о фактических показателях

надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения

ООО «Пятигорсктеплосервис»

(наименование регулируемой организации)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Фактический показатель | Плановый показатель | Отклонение (гр.6-гр.7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Межотопительный период | Отопительный период | Год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели надежности объектов теплоснабжения |
| 1.1. | Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации | – | 0,33 | 0,38 | 0,72 | 0,66 | 0,06 |
| 1.1.1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях | шт. | 21 | 32 | 53 | 59 | -6 |
| 1.1.2. | Общая протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении | км | 62,48 | 83,48 | 83,48 | 83,48 | - |
| 1.2. | Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации | – | 0,10 | 0,14 | 0,24 | 0,25 | -0,01 |
| 1.2.1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии | шт. | 39 | 56 | 95 | 100 | -5 |
| 1.2.2. | Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 373,24 | 381,42 | 381,42 | 365,34 | 16,08 |
| 2. | Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения |
| 2.1. | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 160,99 | 160,99 | 160,99 | 167,4 | -6,41 |
| 2.2. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловых сетей | Гкал/м2 | 1,96 | 2,05 | 2,05 | 3,01 | -0,96 |
| 2.3. | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | 21 427 | 31 381,81 | 52 808,81 | 59 500 | -6 691,19 |

Главный инженер                                                                                                   Д.П. Бельчиков

Начальник  ПТО                                                                                                     Н.А. Гриненко